## HWg-Trigger: Zpracování událostí (Když-pak)

HWg-Trigger je Windows aplikace pro správu událostí. Detekce odpojení senzoru, hodnoty mimo rozsah nebo sepnutí tlačítka. Na základě události, která nastane se provede akce. Například odeslání SMS na několik čísel, sepnutí relé výstupu po síti, spuštění Windows aplikace nebo zobrazení varovné zprávy.

Každá událost (Condition) a na ní navázaná akce (Action) se spojují v jednom pravidle (Rule). Do aplikace lze vložit až 90 pravidel. Pro každé pravidlo lze nastavit, jak často se opakuje. Každé pravidlo lze vázat na funkční IP adresu (rozlišení zda je notebook s aplikací připojen „doma“ / „v kanceláři“ / „veřejný internet“).

Hlídané události (vstupní podmínky)

- Odpojené zařízení - zařízení není dostupné po nějakou dobu

- Odpojený senzor - zařízení je dostupné, ale jeden ze senzorů odpojen)

- Senzor mimo SafeRange - alespoň jeden ze senzorů je mimo nastavený rozsah

- Hodnota senzoru – hodnota je větší / menší než nastavená hodnota

- Výpadek zařízení ze seznamu – jedno zařízení ze seznamu není dostupné

- Poplach od senzoru (SNMP Trap)

- Restart zařízení (SNMP Trap)

Možné Akce

PC: Zobrazit Pop-Up Okno, přehrát zvuk, spustit aplikaci, spustit službu, Vypnutí PC

Po síti: Zapnout/Vypnout vzdálený výstup relé, Odeslat SMS (HWg-SMS-GW)

S připojeným GSM modemem: odeslat SMS s textem poplachu

Typické aplikace:

- Zobraz varovné hlášení, když alespoň 1 z 15 zařízení neodpovídá, nebo má senzor ve stavu alarm.

- Při vysoké teplotě v místnosti A, pošle email Petrovi. Při vysoké teplotě v místnosti B, pošle SMS Petrovi a Tomášovi.

- Při sepnutí tlačítka (DI na jednotce Poseidon), sepne po IP čtyři relé výstupy (DO na různých jednotkách Poseidon nebo Damocles).

- Hlídá 10 senzorů na 3 zařízeních. Pošle SMS zprávu přes HWg-SMS-GW, když je nějaký ze senzorů mimo nastavený rozsah.

Základní parametry software

Operační systém: Windows (NT service)

Testovací verze: 30 dní

Vstup dat: SNMP Trap, PING, XML polling

Kompatibilní zařízení: Poseidon, Damocles, HWg-WLD, HWg-PWR

Zpracování dat: Podmínka > Akce

Licence

HWg-Trigger: Testovací verze 30. dní (plně funkční)

HWg-Trigger: Komerční neomezená verze

# Text boxes

Keywords:

HWg-Trigger, událost, přeposílání SMS, Dohled IP senzorů, SMS výstraha, sepnutí relé, detekce výpadku zařízení, detekce odpojení senzoru, detekce hodnoty senzoru, LAN watchdog zařízení, MS Windows alert software